| Capacités | Connaissances |
| --- | --- |
|  Construire expérimentalement la caractéristique d’un photocomposant (photorésistance, photodiode phototransistor, photopile) : - en fonction de l’éclairement ; - en fonction de la longueur d’onde. Mettre en œuvre un photodétecteur | Connaitre les différentes grandeurs caractéristiques d’un rayonnement lumineux (flux, intensité, efficacité, éclairement, longueur d’onde …)  Savoir que les variations de ces différentes grandeurs caractéristiques d’un rayonnement lumineux influencent le signal électrique produit par un photocomposant |

Document d’approche :

(Un capteur photographique est un composant électronique photosensible servant à convertir la lumière en un signal électrique.

(Ce capteur est un assemblage de photosites composés des couches suivantes:

- des microlentilles qui permettent de guider correctement la lumière jusqu’aux récepteurs ;

- un filtre de Bayer qui décompose la lumière ;

- des photodiodes qui transforment le signal reçu en signal électrique.

(Les photosites :

Une photodiode recouverte d’une couleur primaire de la grille est appelée photosite. La combinaison de 3 photosites RVB forme un pixel

(Le filtre de BAYER

Le filtre de Bayer, est constitué d’une multitude de filtres rouges, verts et bleus.

Pour reconstituer une image couleur, le capteur doit réagir en fonction des 3 couleurs de base.

L’œil ayant une sensibilité plus grande à la couleur verte, le capteur en tient compte en doublant le nombre de photosites réagissant à cette couleur.

- S’approprier :

1- Colorier, dans chacun des 3 cas suivants, la couleur transmise par le filtre.

2- Colorier dans chaque schéma représentant les photodiodes, celles qui réagissent à la couleur transmise par le filtre de Bayer pour la zone sélectionnée.

3- Quelle grandeur physique transmet chaque photodiode ? …………………………………………………….

Cette grandeur physique est-elle la même selon les couleurs reçues ? Justifier.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Parmi les composants ci-dessous, entourer celui qui symbolise la photodiode :

- Analyser : quelles sont les valeurs de tensions pour les lumières RVB reçues ?

Compléter le schéma ci-dessous (photodiode en polarisation inverse) et décrire le protocole

Lumière

- Réaliser l’expérience et préparer le système d’acquisition

Mesures : 	- avec le filtre rouge : 	Urouge = ………………………

- avec le filtre vert : 	Uvert = ………………………

- avec le filtre bleu : 	Ubleu = ………………………

- Valider

A partir des résultats précédents, expliquer comment le capteur numérique analyse les couleurs :

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Une application… Image du drapeau suédois vue par les photosite

Documents complémentaires

# Text boxes

Optique: comment caractériser et exploiter un signal lumineux?

Problématique n°3 : Comment un appareil photo numérique analyse-t-il les couleurs ?

Photodiode

Filtres IR (pour empêcher les infrarouges d’arriver jusqu’aux récepteurs)

Le pixel a donc une couleur définie par l’association des composantes RVB transmises par les photosites.

+

-

Filtre

Protocole :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Document 1

Document 2

Document 3